MICRO BATTERY Cross Reference and Replacement Guide

| System | Recommended Application | Millimeters Dia x Ht | Inches Dia x Ht | Nominal Voltage | USA | EU | Asia | IEC | Others | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Maxell | Energizer | Duracell | Rayovac | Timex | Varta | Renata | Bulova | Seiko | Citizen | Vinnic | GP |  |  |  |
| Silver Oxide Battery | Watch High Drain | 11.6x5.4 | 0.457x0.213 | 1.55 | SR44W | 357 | D357 | 357 | J | V357,V541 | 357 | 228 | SB-B9 |  |  | GP357 | SR44 | AG13 | 1 |
|  |  | 11.6x4.2 | 0.457x0.165 | 1.55 | SR43W | 386 | D386 | 386 | H | V386,V548 | 386 | 260 | SB-B8 | 280-41 |  | GP386 | SR43 |  |  |
|  |  | 11.6x3.05 | 0.457x0.120 | 1.55 | SR1130W | 389 | D389 | 389 | M | V389,V554 | 389 | 626 | SB-BU | 280-15 |  | GP389 | SR54 |  |  |
|  |  | 11.6x2.05 | 0.457x0.081 | 1.55 | SR1120W | 391 | D391 | 391 | L | V391,V553 | 391 | 609 | SB-BS | 280-30 |  | GP391 | SR55 |  |  |
|  |  | 11.6x1.65 | 0.457x0.065 | 1.55 | SR1116W | 365 |  |  | ZA |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5x3.6 | 0.374x0.142 | 1.55 | SR936W |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | SR45 |  |  |
|  |  | 9.5x2.73 | 0.374x0.107 | 1.55 | SR927W | 399 | D399 | 399 | W | V399,V543 | 399 | 613 | SB-BP | 280-44 |  | GP399 | SR57 |  |  |
|  |  | 9.5x2.05 | 0.374x0.081 | 1.55 | SR920W | 370 | D370 | 370 | Z | V370 | 370 | 620 | SB-BN | 280-51 |  | GP370 | SR69 |  |  |
|  |  | 9.5x1.65 | 0.374x0.065 | 1.55 | SR916W | 372 | D372 |  |  |  |  |  |  | 280-61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.9x3.6 | 0.311x0.142 | 1.55 | SR41W | 392 | D392 | 392 | K | V392,V547 | 392 | 247B | SB-B1 | 280-13 |  | GP392 | SR41 |  |  |
|  |  | 7.9x2.6 | 0.311x0.102 | 1.55 | SR726W | 396 | D396 | 396 | V | V396,V556 | 396 | 612 | SB-BL | 280-52 |  | GP396 | SR59 |  |  |
|  |  | 7.9x2.1 | 0.311x0.083 | 1.55 | SR721W | 361 | D361 | 361 | X | V361 | 361 |  | SB-BK | 280-53 |  |  | SR58 |  |  |
|  |  | 7.9x1.65 | 0.311x0.065 | 1.55 | SR716W | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8x2.6 | 0.268x0.102 | 1.55 | SR626W | 376 |  | 376 | MA |  | 376 | 619 | SB-BW | 280-72 |  |  | SR66 |  |  |
|  |  | 6.8x2.15 | 0.268x0.085 | 1.55 | SR621W |  |  |  |  |  |  |  |  | 280-70 |  |  | SR60 | AG1 |  |
|  | Watch Low Drain | 11.6x5.4 | 0.457x0.213 | 1.55 | SR44SW | 303 | D303 | 303 | A | V303,V521 | 303 |  | SB-A9 | 280-08 |  | GP303 | SR44 |  |  |
|  |  | 11.6x4.2 | 0.457x0.165 | 1.55 | SR43SW | 301 | D301 | 301 | D | V301,V528 | 301 | 226 | SB-A8 | 280-01 |  | GP301 | SR43 |  |  |
|  |  | 11.6x3.6 | 0.457x0.142 | 1.55 | SR1136SW | 344 | D344 | 344 |  | V344,V529 | 344 | 242,604 |  |  |  |  | SR42 |  |  |
|  |  | 11.6x3.05 | 0.457x0.120 | 1.55 | SR1130SW | 390 | D390 | 390 |  | V390,V534 | 390 | 603 | SB-AU | 280-24 |  | GP390 | SR54 |  | 1 |
|  |  | 11.6x2.05 | 0.457x0.081 | 1.55 | SR1120SW | 381 | D381 | 381 |  | V381,V533 | 381 | 317 | SB-AS | 280-27 |  | GP381 | SR55 |  |  |
|  |  | 11.6x1.65 | 0.457x0.065 | 1.55 | SR1116SW | 366 | D366 | 366 |  | V366,V538 | 366 | 608 |  | 280-46 |  | GP366 |  |  |  |
|  |  | 9.5x3.6 | 0.374x0.142 | 1.55 | SR936SW | 394 | D394 | 394 | LA | V394,V524 | 394 | 625 | SB-A4 | 280-17 |  | GP394 | SR45 |  |  |
|  |  | 9.5x2.73 | 0.374x0.107 | 1.55 | SR927SW | 395 | D395 | 395 |  | V395,V523 | 395 | 610 | SB-AP | 280-48 |  | GP395 | SR57 |  |  |
|  |  | 9.5x2.05 | 0.374x0.081 | 1.55 | SR920SW | 371 | D371 | 371 |  | V371,V537 | 371 | 605 | SB-AN | 280-31 |  | GP371 | SR69 |  |  |
|  |  | 9.5x1.45 | 0.374x0.057 | 1.55 | SR914SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 280-76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5x1.65 | 0.374x0.065 | 1.55 | SR916SW | 373 | D373 | 373 | WA | V373,V539 | 373 | 617 | SB-AJ | 280-45 |  | GP373 | SR68 |  |  |
|  |  | 7.9x3.6 | 0.311x0.142 | 1.55 | SR41SW 4 | 384 | D384 | 384 |  | V384,V527 | 384 | 247 | SB-A1 | 280-18 |  | GP384 | SR41 | AG3 | 5 |
|  |  | 7.9x3.1 | 0.311x0.122 | 1.55 | SR731SW | 329 | D329 | 329 |  | V329,V525 | 329 |  |  |  |  | GP329 |  |  |  |
|  |  | 7.9x2.6 | 0.311x0.102 | 1.55 | SR726SW | 397 | D397 | 397 | N | V397,V536 | 397 | 607 | SB-AL | 280-28 |  | GP397 | SR59 | AG2 | 23 |
|  |  | 7.9x2.1 | 0.311x0.083 | 1.55 | SR721SW | 362 | D362 | 362 | S | V362,V532 | 362 | 601 | SB-AK | 280-29 |  | GP362 | SR58 |  |  |
|  |  | 7.9x1.68 | 0.311x0.066 | 1.5 | SR716SW | 315 | D315 | 315 | HA | V315,V530 | 315 | 614 | SB-AT | 280-56 |  | GP315 | SR67 |  |  |
|  |  | 7.9x1.29 | 0.311x0.051 | 1.55 | SR712SW | 346 |  | 346 |  | V346 | 346 | 628 | SB-AH | 280-66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8x2.6 | 0.268x0.102 | 1.55 | SR626SW | 377 | D377 | 377 | BA | V377,V565 | 377 | 606 | SB-AW | 280-39 |  | GP377 | SR66 | AG4 | 15 |
|  |  | 6.8x2.15 | 0.268x0.085 | 1.55 | SR621SW | 364 3 | D364 | 364 | T | V364,V531 | 364 | 602 | SB-AG | 280-34 |  | GP364 | SR60 |  | 8 |
|  |  | 6.8x1.65 | 0.268x0.065 | 1.55 | SR616SW | 321 | D321 | 321 | DA | V321,V540 | 321 | 611 | SB-AF | 280-73 |  | GP321 | SR65 |  | 2 |
|  |  | 5.8x2.7 | 0.228x0.106 | 1.55 | SR527SW | 319 | D319 | 319 |  | V319 | 319 | 615 | SB-AE | 280-60 |  | GP319 | SR64 |  |  |
|  |  | 5.8x2.15 | 0.228x0.085 | 1.55 | SR521SW | 379 | D379 | 379 | JA | V379,V520 | 379 | 618 | SB-AC | 280-59 |  | GP379 | SR63 |  |  |
|  |  | 5.8x1.65 | 0.228x0.065 | 1.55 | SR516SW | 317 | D317 | 317 | CA | V317,V566 | 317 | 616 | SB-AR | 280-58 |  | GP317 | SR62 |  |  |
|  |  | 5.8x1.25 | 0.228x0.049 | 1.55 | SR512SW | 335 |  | 335 |  | V335 | 335 | 622 | SB-AB | 280-68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8x2.15 | 0.189x0.085 | 1.55 | SR421SW |  |  |  |  |  |  |  | SB-A6 | 280-77 |  | GP348 |  |  |  |
|  |  | 4.8x1.65 | 0.189x0.065 | 1.55 | SR416SW | 337 |  | 337 |  |  | 337 | 623 | SB-A5 | 280-75 |  | GP337 |  |  |  |
|  |  | 7.9x5.4 | 0.0311x0.213 | 1.55 | SR754SW | 303,393 | D393 | 393 |  | V309,V393 |  |  | SB-C3 |  |  | GP93 | SR48 | AG5 | 6 |
|  | General | 11.6x5.4 | 0.457x0.213 | 1.55 | SR44(G13) | EPx76,S76E | MS76 |  |  | V76PX,V13GS,V357 |  |  |  |  | S1154 | GPS76E | SR44 | SG13,G13 |  |
| Micro Alkaline Battery |  | 11.6x4.2 | 0.457x0.165 | 1.55 | SR43(G12) | S41E | MS41H |  |  | V12GS,V386 |  |  |  |  | S1142 |  | SR43 | SG12,G12 |  |
|  |  | 11.6x3.05 | 0.457x0.120 | 1.55 | SR1130 | 389 |  |  |  | V10GS,V389 |  |  |  |  | S1131 |  | SR54 | SG10,G10 |  |
|  |  | 11.6x2.05 | 0.457x0.081 | 1.55 | SR1120 | 291,391 |  |  |  | V8GS,V391 |  |  |  |  | S1121 |  | SR55 | SG8,G8 |  |
|  |  | 7.9x3.6 | 0.311x0.142 | 1.55 | SR41 4 | S312E | MS312 |  |  |  |  |  |  |  | S736 |  | SR41 | SG3,G3 | 20 |
|  |  | 13.0x25.2 | 0.512x0.992 | 6.2 | 4SR44(4G13) | 544 | PX28 |  |  | V28PX |  |  |  |  | S1325 | GP476 | 4SR44 | 4SG13,4G13 |  |
|  |  | 11.6x5.4 | 0.457x0.213 | 1.5 | LR44 2 | A76 | PX76A | RW82 | KA | V13GA | LR44 |  |  |  | L1154 | GPA76 | LR44 | AG13,G13A,A76 | 13 |
|  |  | 11.6x4.2 | 0.457x0.165 | 1.5 | LR43 | 186 | D186A | RW84 |  | V12GA | LR43 |  |  |  | L1142 | GP186 | LR43 | AG12,G12A |  |
|  |  | 11.6x3.05 | 0.457x0.120 | 1.5 | LR1130 | 189 | D189A | RW89 |  | V10GA |  |  |  |  | L1131 | GP189 | LR54 | AG10,G10A | 3 |
|  |  | 11.6x2.05 | 0.457x0.081 | 1.5 | LR1120 | 191 | D191A |  |  | V8GA |  |  |  |  | L1121 | GP191 | LR55 | AG8 |  |
|  |  | 7.9x3.6 | 0.311x0.142 | 1.5 | LR41 4 | 192 |  | RW87 |  | V3GA |  |  |  |  | L736 | GP192 | LR41 | G3A | 7 |
|  |  | 13.0x25.2 | 0.512x0.992 | 6.0 | 4LR44P | A544 | PX28A |  |  | V4034PxL1325 |  |  |  |  |  | GP476A | 4LR44 | 4AG13 |  |
| Lithium Manganese Dioxide Battery | General Memory Back Up | 24.5x5.0 | 0.965x0.197 | 3.0 | CR2450 |  | DL2450 |  |  | CR2450 | CR2450N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.5x3.0 | 0.965x0.118 | 3.0 | CR2430 | ECR2430 | DL2430 |  |  | CR2430 | CR2430 |  |  |  |  | GPCR2430 |  |  | 5 |
|  |  | 20.0x3.2 | 0.787x0.126 | 3.0 | CR2032 1 | ECR2032 | DL2032 | CR2032 |  | CR2032 | CR2032 | CR2032 | SB-T51 |  |  | GPCR2032 | CR2032 |  | 10 |
|  |  | 20.0x2.5 | 0.787x0.098 | 3.0 | CR2025 6 | ECR2025 | DL2025 | CR2025 | NA | CR2025 | CR2025 | CR2025 | SB-T14 | 280-205 |  | GPCR2025 | CR2025 |  | 5 |
|  |  | 20.0x1.6 | 0.787x0.063 | 3.0 | CR2016 | ECR2016 | DL2016 | CR2016 | FA | CR2016 | CR2016 | CR2016 | SB-T11 | 280-206 |  | GPCR2016 | CR2016 |  | 4 |
|  |  | 20.0x1.23 | 0.787x0.048 | 3.0 | CR2012 | ECR2012 |  |  |  |  |  |  | SB-T15 | 280-207 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.0x2.0 | 0.630x0.079 | 3.0 | CR1620 | ECR1620 | DL1620 | CR1620 | EA |  | CR1620 | CR1620 | SB-T17 | 280-280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.0x1.6 | 0.630x0.063 | 3.0 | CR1616 5 | ECR1616 | DL1616 | CR1616 | YA | CR1616 | CR1616 |  |  | 280-209 |  | GPCR1616 |  |  | 3 |
|  |  | 16.0x3.2 |  | 3.0 | CR1632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 12.5x2.0 | 0.492x0.079 | 3.0 | CR1220 | ECR1220 | DL1220 | CR1220 | PA | CR1220 | CR1220 |  | SB-T13 |  |  | GPCR1220 | CR1220 |  |  |
|  |  | 12.5x1.6 | 0.492x0.063 | 3.0 | CR1216 | ECR1216 | DL1216 | CR1216 |  | CR1216 | CR1216 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 10.0x2.5 | 0.394x0.098 | 3.0 | CR1025 |  | DL1025 |  |  |  | CR1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camera | 45x34x17 | 1.77x1.34x0.67 | 6.0 | 2CR5 | EL2CR5 | DL245 | RL2CR5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36x35x19.5 | 1.42x1.38x0.77 | 6.0 | CR-P2 | EL223AP | DL223A | RL223A |  | CRP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.5x16.8 | 1.36x0.66 | 3.0 | CR123A | EL123AP | DL123A | RL123A |  | CR123A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.0x15.6 | 1.06x0.61 | 3.0 | CR2 | EL1CR2 | DLCR2 | RLCR2 |  | CR2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 52x28.4x14.2 | 2.05x1.12x0.56 | 3.0 | CR-V3 | ELCRV3 |  |  |  | CRV3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithium Thionyl Chloride (LiSOCI2) | General | 1/2 AA |  | 3.6 |  | ER14250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xeno XL-050F | 2 |

1=Protractor & Angle, 2=Caliper, 3=Movado, 4=Screwdriver & Chestnut Tools batteries, 5=Honda key fob, 6=Suby key fob	6/17/2019 3:22:00 PM	Batterycrossrefchart.Doc